## Slide 1: 物联网气象站原型
G08
郑楠 张佳 吴舒然

## Slide 2: 目 录
项目说明
需求分析
可行性研究
功能说明
软件框架
时间规划
验收标准
Q&A
小组成员贡献
Reference

## Slide 3: 项目说明
本项目的目的是测量室外实时温湿度、风速、风向，雨量、粉尘含量、紫外线强度并计算酷热指数，将会以统计图的形式呈现历史数据，并实现出行推荐。在未来可能会关联多个测量点对一片固定的区域进行采样测量。
本项目采用瀑布型软件生存周期。软件开发阶段为可行性研究与计划、软件需求分析、概要设计、详细设计、软件实现、测试验证和维护、编写说明书。【1】

## Slide 4: 需求分析
-杭州每日温度变化巨大，极端情况甚至有可能一天便走过了 一个四季，所以出门前最好能了解户外的气候
-杭州由于种种因素常常会有雾霾天气，但是通过天气预报我 们只能知道较大范围的API，无法得知身边的空气污染指数
-温湿度这一类的东西我们能够感受的到，但是我们并不能感 知辐射，我们需要知道出门是否要做一些措施
-有的时候温度并不高，但是身处户外的时候会感觉额外闷热，
在出门前我们需要一些建议
Notes: 空气污染指数（Air pollution Index，简称API）

## Slide 5: 适用人群
本项目适用于学生白领以及农业种植户，支持二次开发，我们会把API写在FAQ文档中，该文档将随着项目的进行而不断更新。

## Slide 6: 可行性研究
通过对现有系统进行研究，我们发现我们的项目是具有可行性的，以ArduinoYun为核心连接多种传感器，自动上传收集数据，Android通过访问Thingworx获取数据，并在本机进行处理，给出出行建议
本项目所采用的所有模块都将选用成熟模块，避免不必要的技术障碍。

## Slide 7: 限 制
-程序须在Android4.3系统或更高版本中运行。
-本装置需处于联网状态
Notes: 对Android的最低版本有限制
同时系统需要至于网络环境下
如果提到全年无故障率的话，最有可能故障的时候其实是断电或者是长期断网（网络不稳的时候影响不大，他会从新上传或者更新数据的）

## Slide 8: 设备需求
风速、风向、雨量气象站传感器
紫外线传感器
粉尘传感器
APRS气象站专用接口板
Arduino Yun
手机或平板，系统为Android4.3或更高版本
面包板以及各式杜邦线若干
Notes: 以上设备都已经到手
APRS气象站专用接口板：这东西的作用和你用的网线转USB差不多，目的是为了能够让机子读出气象站的数据
Arduino Yun 新型的微机，相当于Arduino+一个能联网的linux 就当做一个能上网的小型计算机
面包板相当于连电路用的板子，在上面插好线就能连通
杜邦线就是有插头的铜线

## Slide 9: 功能说明
Arduino：
使用串口读取气象数据
将数据做初步处理后通过Arduino Yun向Thing Worx（移动物联网平台）发送数据
Notes: Arduino Yun 新型的微机，相当于Arduino+一个能联网的linux 就当做一个能上网的小型计算机
Thing Worx 移动物联网平台，你可以将收集到的数据传到这里，保存并处理
REST API 是一种基于Http协议实现资源操作的思想，别人已经写好包了，我们只要会用就行
修改：REST API

## Slide 10: 功能说明
Android：
从Thing Worx获取环境数据
将数据做二次处理，显示在屏幕上
人性化的界面设计
Notes: Thing Worx 移动物联网平台，你可以将收集到的数据传到这里，保存并处理
怎么样做二次处理呢，就是把它换算成坐标系识别的内容，显示在屏幕上
人性化的界面设计：大概就是一样能看到所有的数据，并且有一个按键能够轻松的转换到历史数据

## Slide 11: 功能说明
Thing Worx：
从Arduino Yun获取数据并保存
通过Service直接获取历史数据
Notes: Thing Worx 移动物联网平台，你可以将收集到的数据传到这里，保存并处理
Service服务 ，有点像数据库，把所有的数据都保存了下来，能够通过请求回传数据

## Slide 12: 软件框架
Arduino Yun
气象站传感器
APRS
ThingWorx
REST
Android
REST
Notes: 通过气象站传感器收集气象信息，将数据传到ArduinoYun，ArduinoYun将传过来的数据进行加工后上传到ThingWorx平台，并把这些数据显示在Android上
怎么加工的：将字符串数据进行处理，以某种格式发送
问：怎么传的？
答：数据通过REST的方法以字符串的形式传递。
Thing Worx 移动物联网平台，你可以将收集到的数据传到这里，保存并处理

## Slide 13: 时间规划
wait

## Slide 14: 甘特图
Chart: 计划表
| 准备答辩 | 项目收尾 | 整理研发笔记 | 迭代 | 修整程序功能 | BUG修复 | 中期讨论 | 制作初步原型 | 依照分工编写软件 | 设计软件构架 | 搭建硬件平台 | 采购器材 | 确定人员分工 | ·项目立项
开始时间 | 86 | 76 | 76 | 56 | 56 | 46 | 46 | 16 | 16 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1
工期 | 12 | 10 | 10 | 20 | 7 | 10 | 5 | 40 | 25 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3

## Slide 15: 验收标准
Notes: UI：User Interface

## Slide 16: Q&A

## Slide 17: 小组成员贡献权重
我们做了一个相当艰难的决定，
残忍地将成员的努力分成一下3类。
郑楠
吴舒然
张佳

## Slide 18: Reference
^ 项目说明(2011-04-11)
规范： [1] 代表第一条索引 ^ 代表索引在原文出现的位置
() 代表索引在当时的日期版本，遵循YYYY-MM-DD