## Slide 1: 气象站原型
G08
郑楠 张佳 吴舒然
Notes: 我们组要做的是一个简单的气象站原形

## Slide 2: 目 录
项目说明
适用人群
项目限制
设备需求
功能说明
验收标准

## Slide 3: 项目说明
本项目的目的是测量显示室内实时温湿度以及室外风速、风向，雨量并以统计图的形式呈现历史数据。
本项目采用瀑布型软件生存周期。软件开发阶段为可行性研究与计划、软件需求分析、概要设计、详细设计、软件实现、测试验证和维护、编写说明书。【1】

## Slide 4: 适用人群
本项目适用于实验室管理、蔬菜种植等需要了解实时气象的人群，支持二次开发，并将在FAQ中撰写API文档。
Notes: FAQ（Frequently Asked Questions）经常问到的问题
API文档:用来帮助使用者和二次开发者理解本软件如何使用
问：有什么亮点吗？
答：我们的气象站在异常情况的时候能够提醒管理员
需求人群可以再加一个，保存历史数据，通过研究历史数据得到城院的天气情况

## Slide 5: 限 制
-程序须在Android4.3系统或更高版本中运行。
-本装置需处于联网状态
Notes: 对Android的最低版本有限制
同时系统需要至于网络环境下
如果提到全年无故障率的话，最有可能故障的时候其实是断电或者是长期断网（网络不稳的时候影响不大，他会从新上传或者更新数据的）

## Slide 6: 设备需求
风速、风向、雨量气象站传感器
APRS气象站专用接口板
Arduino Yun
手机或平板，系统为Android4.3或更高版本
面包板以及各式杜邦线若干
Notes: 以上设备都已经到手
APRS气象站专用接口板：这东西的作用和你用的网线转USB差不多，目的是为了能够让机子读出气象站的数据
Arduino Yun 新型的微机，相当于Arduino+一个能联网的linux 就当做一个能上网的小型计算机
面包板相当于连电路用的板子，在上面插好线就能连通
杜邦线就是有插头的铜线
APRS格式 是一种固定的数据传输模式，比如c00表示风向等等

## Slide 7: 功能说明
Arduino：
使用串口读取温度、湿度、风速、风向数据
将数据做初步处理后通过Arduino Yun使用REST API向Thing Worx移动物联网平台发送
Notes: Arduino Yun 新型的微机，相当于Arduino+一个能联网的linux 就当做一个能上网的小型计算机
Thing Worx 移动物联网平台，你可以将收集到的数据传到这里，保存并处理
REST API 是一种基于Http协议实现资源操作的思想，别人已经写好包了，我们只要会用就行

## Slide 8: 功能说明
Android：
从Thing Worx获取环境数据
将数据做二次处理，显示在屏幕上
人性化的界面设计
Notes: Thing Worx 移动物联网平台，你可以将收集到的数据传到这里，保存并处理
怎么样做二次处理呢，就是把它换算成坐标系识别的内容，显示在屏幕上
人性化的界面设计：大概就是一样能看到所有的数据，并且有一个按键能够轻松的转换到历史数据

## Slide 9: 功能说明
Thing Worx：
从Arduino Yun获取数据并保存
通过Service直接获取历史数据
Notes: Thing Worx 移动物联网平台，你可以将收集到的数据传到这里，保存并处理
Service服务 ，有点像数据库，把所有的数据都保存了下来，能够通过请求回传数据

## Slide 10: 功能说明
Arduino Yun
气象站传感器
APRS
ThingWorx
REST
Android
REST
Notes: 通过气象站传感器收集气象信息，将数据传到ArduinoYun，ArduinoYun将传过来的数据进行加工后上传到ThingWorx平台，并把这些数据显示在Android上
怎么加工的：将字符串数据进行处理，以某种格式发送
问：怎么传的？
答：数据通过REST的方法以字符串的形式传递。
REST API 是一种基于Http协议实现资源操作的思想，别人已经写好包了，我们只要会用就行
Thing Worx 移动物联网平台，你可以将收集到的数据传到这里，保存并处理

## Slide 11: 验收标准
硬件设备安装成功
ArduinoYun成功获取数据
ThingWorx平台成功获取数据
Android成功获取数据
UI界面成功显示数据
Notes: UI（User Interface）用户界面 泛指用户的操作界面，UI设计主要指界面的样式，同时包括人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。
Arduino Yun 新型的微机，相当于Arduino+一个能联网的linux 就当做一个能上网的小型计算机
Thing Worx 移动物联网平台，你可以将收集到的数据传到这里，保存并处理
Android 安卓

## Slide 12: Q&A

## Slide 13: 小组成员贡献权重
我们做了一个相当艰难的决定，
残忍地将成员的努力分成一下3类。
郑楠 PPT框架 功能说明
张佳 需求调查 问题提出
吴舒然 ppt审核 FAQ文档

## Slide 14: Reference
^ 项目说明(2011-04-11)
规范： [1] 代表第一条索引 ^ 代表索引在原文出现的位置
() 代表索引在当时的日期版本，遵循YYYY-MM-DD