## Slide 1: 物联网校园气象站
G08
郑楠 张佳 吴舒然

## Slide 2: 目录
适用人群
功能需求
性能需求
可靠性和可用性需求
出错处理需求
接口需求
限制
逆向需求
将来可能提出的需求
小组分工
Reference

## Slide 3: 适用人群
本项目专门针对城院的在校师生设计。
本项目的目的是测量室外实时温湿度、风速、风向、雨量、粉尘含量、紫外线强度，将会以统计图的形式呈现历史数据，并实现活动推荐、佩戴口罩建议、防晒指数以及体感温度。在未来可能会关联多个测量点对一片固定的区域进行采样测量。

## Slide 4: 功能需求
操作顺序：
冬季
很冷，极不适应<4℃(红色)
冷，很不舒适4～8℃(黄色)
凉，不舒适8～13℃(蓝色)
凉爽，较舒适13～18℃
舒适，最可接受18～23℃
温暖，最可接受23～29℃
暖热，不舒适29～35℃(蓝色)
夏季
很冷（会冷死人），无法忍受13～18℃
冷（会生病），衣服穿很厚或钻在被子里，勉强可接受18～20℃
有点冷，加点衣服最可接受20～25℃
凉快，最舒适25-26℃
热，不舒适27～30℃
很热，需要空调或风扇30～33℃
过热，需要冲凉33～35℃
太热，需要频繁冲凉35～37℃
极热，会出人命了>37℃
功能名称： 体感温度
目标：用户
作用：让用户直观的感觉环境温度
输入：温度
度量单位：无
精度：1

## Slide 5: 功能需求
操作顺序：
0-2 1 最弱 安全 可以不采取措施
3-4 2 弱 正常 外出戴防护帽或太阳镜
5-6 3 中等 注意 除戴防护帽和太阳镜外，
涂擦防晒霜(防晒霜SPF指数应不低于15)
7-9 4 强 较强 在上午十点至下午四点时段避免外出活动，
外出时应尽可能在遮荫处
>10 5 很强 有害 尽量不外出，必须外出时，要采取一定的防护措施
输出：用户应采取的措施
功能名称： 防晒指数
目标：用户
作用：让用户直观的感觉紫外线指数
输入：紫外线指数
度量单位：无
精度：1

## Slide 6: 功能需求
功能名称：适合做的运动
输入：综合环境信息
度量单位：无
精度：视不同数据而定
操作：对照环境-活动表
输出：推荐活动

## Slide 7: 功能需求
功能名称：空气质量等级
输入：PM2.5浓度
度量单位g/m3
精度：0.1
操作：
空气质量等级 | 24小时PM2.5平均值标准值
优 | 0~35μg/m³
良 | 35~75μg/m³
轻度污染 | 75~115μg/m³
中度污染 | 115~150μg/m³
重度污染 | 150~250μg/m³
严重污染 | 大于250μg/m³及以上

## Slide 8: 功能需求
功能名称：用户和监测点距离
输入：用户设备的GPS和监测站的GPS
度量单位：无
精度：0.0001
操作：
/// <summary>
///计算两点GPS坐标的距离
/// </summary>
/// <param name="n1">第一点的纬度坐标</param>
/// <param name="e1">第一点的经度坐标</param>
/// <param name="n2">第二点的纬度坐标</param>
/// <param name="e2">第二点的经度坐标</param>
public static double Distance(double n1, double e1, double n2, double e2)
{
double jl_jd = 102834.74258026089786013677476285;
double jl_wd = 111712.69150641055729984301412873;
double b = Math.Abs((e1 - e2) * jl_jd);
double a = Math.Abs((n1 - n2) * jl_wd);
return Math.Sqrt((a * a + b * b));
}

## Slide 9: 性能需求
数据精确度：
数据内部精度：0.01
数据现实精度：0.1
时间特性：
响应时间：小于等于30s
界面更新处理时间：小于等于1s
数据转换与传输时间：小于等于1s
运行时间：大于等于1day
其他特性
相应速度快，能够迅速的获取天气数据
容量大，能够持久的存储天气的信息
在恶劣天气能够继续工作，有一定的防护措施

## Slide 10: 可靠性和可用性需求
可靠性强，数据库平均无故障时间长
可以在任何有网络的地方访问

## Slide 11: 出错处理需求
当客户端无法和后端连接时，弹出警示
网络连接故障或长时间未响应时重新启动程序。
系统以Log的方式输出信息的方式

## Slide 12: 接口需求
硬件接口：
接口名字：TTL串口
协议：APRS
接口功能：传输环境信息
软件接口：
接口名称：分布式传感器接入口
协议：REST
接口功能：添加一个检测中心
通信接口：
以Json格式回传数据

## Slide 13: 限制
使用工具：
服务器：Windows 操作系统，MySQL数据库
客户端 ：Windows 操作系统 Android（ 4.3 及以上）
开发工具 ：workbench Android stdio Eclipse和 WebStrom
版本控制器： GITHUB

## Slide 14: 逆向需求
数据错误时继续回传数据
历史数据获取错误
实时天气显示不正常

## Slide 15: 将来可能提出的要求
推测未来的温湿度，进行预报
推出“你身边的城院”功能
智能推荐穿衣指数
推荐运动指数

## Slide 16: 小组分工
郑楠
细化WBS 编写需求规格说明PPT 编写IPO表 修改SD图
张佳
编写用户手册 总体设计说明书
吴舒然
修改需求规格说明书

## Slide 17: Reference
需求规格说明书(SunYard) 2001-07-02
《软件工程导论》 2013-08-XX